## Slide 1
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНЫХ ИСПЫТАНИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КРАТКОСРОЧНОГО (С ЗАБЛАГОВРЕМЕННОСТЬЮ ДО 72 ЧАСОВ) ПРОГНОЗА ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАВОДНЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ОПАСНЫМИ ПРИРОДНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ (ВЫСОКИМИ УРОВНЯМИ ВОДЫ В СОЧЕТАНИИ С ВОЛНЕНИЕМ), НА РОССИЙСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ЯПОНСКОГО, ОХОТСКОГО И БЕРИНГОВА МОРЕЙ, ТИХООКЕАНСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОЛУОСТРОВА КАМЧАТКА
Любицкий Ю.В., Вражкин А.Н.
ФГБУ «ДВНИГМИ»

## Slide 2: Основные характеристики системы прогноза
Система разработана в 2021-2022 гг. в рамках темы 1.3.4 плана НИТР Росгидромета. Оперативные (производственные) испытания системы выполнялись в 2023-2024 гг.
Система предусматривает комплексный учёт ожидаемых изменений суммарного уровня моря (прилив плюс анемобарический нагон) и эффектов, сформированных ветровым волнением.
Прилив в береговых пунктах предвычисляется по гармоническим постоянным 11 основных волн, прогнозируемые характеристики анемобарического нагона рассчитываются по двумерным г/д моделям совместной динамики воды и льда, разработанным в ФГБУ «ДВНИГМИ», ветрового волнения - по модели WAVEWATCH III.
Различие условий формирования наводнений в береговых пунктах определяет необходимость использования разных способов учета ветрового волнения (волновых эффектов):
для 20 пунктов, расположенных на открытых песчано-галечных берегах, в которых отсутствуют береговые гидротехнические сооружения, по высоте и периоду волн на глубокой воде, уклону пляжа и дна прибрежной зоны, в соответствии с методом Мазе рассчитывается максимальная величина наката, включающая волновой нагон и волновой заплеск;
для 8 пунктов, в которых имеются причалы, пирсы и защитные сооружения, учитываются высота волн и угол их подхода к берегу;
для Петропавловска-Камчатского волновые эффекты игнорируются, анализируется только прогнозируемое значение суммарного уровня моря.
Индикатором возможности возникновения наводнения в каждом береговом пункте является формирование в нем сочетания значений уровня моря и характеристик ветрового волнения (или вызванных им эффектов), которые вызывали наводнения в данном пункте в течение многолетнего периода. Прогнозируется факт возможности возникновения наводнения с указанием интервала времени, когда явление ожидается.
Прогноз рассчитывается два раза в сутки на вычислительных ресурсах ФГБУ «ДВНИГМИ». Текстовые сообщения о возможности и времени возникновения явления высылаются в пять дальневосточных УГМС по электронной почте. Протоколы расчетов размещаются на ftp-сервере ФГБУ «ДВНИГМИ».
Заблаговременность прогноза составляет 72 часа.
Схема расположения пунктов, для которых рассчитывается прогноз
1 – о.Русский, 2 – б.Лазурная, 3 – Ливадия, 4 – Рудная Пристань, 5 – Пильво, 6 – Углегорск, 7 – Холмск, 8 – Невельск,
9 – Корсаков, 10 – Стародубское, 11 - Взморье, 12 -Макаров, 13 – Поронайск, 14 – Охотск, 15– Ичинский, 16 – Крутогоровский, 17 – Устьевое,18 – Октябрьский, 19 – Курильск, 20 – Буревестник, 21 – Южно-Курильск, 22 – Малокурильское, 23 – Петропавловск-Камчатский, 24 – Никольское, 25 – Ивашка, 26 – Оссора,
27 – Ильпырское, 28 – Корф, 29 – Апука

## Slide 3: В 2023-2024 гг. на российском побережье дальневосточных морей и тихоокеанском побережье Камчатки зарегистрированы 35 наводнений в 12 береговых пунктах. Прогнозами были предусмотрены 27 явлений, следовательно, предупреждённость события по факту его возникновения равна 77,1 %.
26 .01.2023 г. в Петропавловске-Камчатском затопило автостоянку с находящимися на ней автомобилями. ОЯ было предусмотрено прогнозами с заблаговременностью 56, 45 и 33 часа.
12.11.2023 г. в Никольском происходило заливание пирса. ОЯ было предусмотрено прогнозами с заблаговременностью 59, 46 и 34 часа.
Прогнозируемые изменения уровня моря в Петропавловске-Камчатском 25-28.01.2023 г.
Chart: Никольское. Прогноз от 00 час 10.11.2023 г.
Уровень моря | -32 | -23 | -13 | -4 | 4 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 21 | 27 | 32 | 37 | 37 | 34 | 28 | 17 | 5 | -8 | -20 | -25 | -26 | -22 | -13 | 0 | 14 | 26 | 37 | 44 | 47 | 48 | 48 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 60 | 56 | 48 | 36 | 20 | 3 | -12 | -26 | -33 | -33 | -26 | -14 | 1 | 15 | 28 | 37 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45
Высота волн | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1

## Slide 4
18.11.2023 г. в порту Корсаков вода залила причалы и вышла на территорию порта. В порту затонуло судно. ОЯ было предусмотрено прогнозами с заблаговременностью 63 и 36 часов.
26.11.2023 г. в посёлке Корф затопило взлетно-посадочную полосу аэропорта. ОЯ было предусмотрено прогнозами с заблаговременностью 66, 55 и 42 часа.
Chart: 
Прогноз от 12 час 23.11 | 11 | 13 | 11 | 7 | -1 | -9 | -14 | -12 | -6 | 3 | 15 | 31 | 40 | 44 | 39 | 35 | 25 | 7 | -4 | -6 | -9 | -5 | 8 | 24 | 47 | 76 | 107 | 128 | 146 | 155 | 180 | 183 | 189 | 197 | 209 | 228 | 245 | 257 | 266 | 256 | 244 | 230 | 214 | 199 | 188 | 183 | 186 | 169
Прогноз от 00 час 23.11 | 9 | 12 | 10 | 6 | -1 | -8 | -13 | -13 | -7 | 3 | 15 | 28 | 36 | 39 | 38 | 31 | 19 | 6 | -10 | -16 | -22 | -12 | 3 | 17 | 40 | 74 | 107 | 135 | 152 | 167 | 194 | 189 | 190 | 195 | 203 | 215 | 228 | 234 | 235 | 228 | 215 | 198 | 179 | 162 | 147 | 141 | 146 | 158 | 177 | 198 | 219 | 240 | 246 | 235 | 219 | 210 | 200 | 185 | 176 | 177
Прогноз от 12 час 24.11 | 35 | 40 | 36 | 26 | 14 | 2 | -11 | -20 | -20 | -14 | 0 | 19 | 45 | 75 | 98 | 121 | 143 | 157 | 182 | 178 | 180 | 186 | 190 | 202 | 221 | 232 | 237 | 236 | 228 | 218 | 214 | 198 | 183 | 173 | 183 | 201 | 223 | 238 | 242 | 234 | 211 | 196 | 172 | 161 | 151 | 146 | 148 | 151 | 149 | 143 | 134 | 119 | 96 | 65 | 20 | -5 | -24 | -41 | -47 | -40
Прогнозируемые изменения уровня воды, включающего прилив, анемобарический нагон и накат в Корфе 25–27.11.2023 г., см
Chart: Прогноз от 00 час 17.11.2023 г.
Высота волн | 0.68 | 0.87 | 0.9 | 1.2 | 2.12 | 2.11 | 1.11 | 0.86 | 0.77 | 0.52 | 0.3

## Slide 5: 27-28 .11.2023 г. разрушены 800 м автомобильной дороги Усть-Большерецк – Октябрьский, проходящей по берегу моря. До 6 декабря было прекращено сообщение посёлка Октябрьский с другими населёнными пунктами Камчатского края. ОЯ было предусмотрено прогнозами с заблаговременностью 66, 54 и 42 часа.
Chart: 
Прогноз от 12 час 25.11 | 47 | 73 | 115 | 163 | 216 | 263 | 306 | 322 | 321 | 306 | 290 | 276 | 272 | 267 | 273 | 287 | 302 | 310 | 308 | 292 | 258 | 220 | 182 | 151 | 134 | 135 | 159 | 201 | 249 | 299 | 342 | 372 | 379 | 370 | 348 | 325 | 299 | 277 | 269 | 270 | 276 | 281 | 277 | 264 | 237 | 197 | 153 | 108
Прогноз от 00 час 26.11 | 54 | 65 | 104 | 154 | 198 | 238 | 271 | 292 | 290 | 275 | 263 | 252 | 253 | 247 | 255 | 269 | 281 | 293 | 290 | 272 | 244 | 208 | 170 | 139 | 125 | 130 | 154 | 195 | 242 | 293 | 340 | 367 | 371 | 363 | 342 | 319 | 289 | 271 | 264 | 268 | 273 | 278 | 275 | 263 | 237 | 196 | 154 | 111 | 81 | 67 | 76 | 106 | 154 | 207 | 256 | 296 | 321 | 327 | 313 | 287
Прогноз от 12 час 26.11 | 243 | 241 | 245 | 259 | 272 | 276 | 278 | 266 | 235 | 193 | 157 | 130 | 118 | 119 | 139 | 183 | 233 | 286 | 329 | 356 | 365 | 359 | 338 | 310 | 287 | 271 | 264 | 264 | 272 | 279 | 277 | 264 | 236 | 197 | 155 | 111 | 81 | 68 | 76 | 106 | 152 | 205 | 255 | 296 | 320 | 324 | 311 | 285 | 253 | 221 | 203 | 197 | 197 | 202 | 197 | 187 | 167 | 131 | 85 | 39
Прогнозируемые изменения уровня воды, включающего прилив, анемобарический нагон и накат в Октябрьском 26–28.11.2023 г., см

## Slide 6: 14-16.12.2023 г. подтопило поселки Апука, Ильпырский, Оссора, Карага, Ивашка, Корф, рыбокомбинат п.Тымлат (восточное побережье Камчатки), поселки Крутогоровский, Устьевой, Октябрьский (западное побережье Камчатки) . ОЯ было предусмотрено прогнозами с заблаговременностью 48-60 часов.
3
1 – Тымлат, 2 – Ильпырский, 3 - Ивашка
Прогнозируемые изменения уровня воды, включающего прилив, анемобарический нагон и накат, на побережье Камчатки 13–16.12.2023 г. (ВСВ), см

## Slide 7: Прогнозами не были предусмотрены 8 наводнений. Абсолютное большинство из них (шесть), возникло в Апуке (северо-восточное побережье Камчатки) в ледовый период (январь-март), когда не удалось рассчитать характеристики волнения в береговой полынье шириной несколько километров, в которую из открытой части Берингова моря под ледяным покровом проникала зыбь. Наличие береговой полыньи не идентифицируется используемой прогностической ледовой моделью, шаг сетки которой составляет 10 миль.
Chart: 
Прогноз от 00 час 1.10 | -71 | -57 | -35 | -9 | 15 | 31 | 38 | 36 | 24 | 8 | -5 | -14 | -14 | -5 | 11 | 28 | 43 | 50 | 47 | 33 | 8 | -18 | -44 | -61 | -65 | -60 | -42 | -16 | 13 | 38 | 57 | 66 | 65 | 57 | 45 | 36 | 35 | 38 | 49 | 64 | 80 | 89 | 88 | 79 | 57 | 28 | -3 | -30 | -50 | -56 | -48 | -28 | -1 | 26 | 53 | 76 | 88 | 95 | 93 | 91
Прогноз от 12 час 1.10 | -14 | -6 | 12 | 27 | 42 | 48 | 42 | 28 | 0 | -28 | -55 | -76 | -82 | -77 | -59 | -32 | -3 | 20 | 41 | 51 | 51 | 43 | 33 | 25 | 27 | 29 | 42 | 59 | 74 | 87 | 88 | 77 | 55 | 27 | -3 | -30 | -50 | -54 | -44 | -22 | 6 | 36 | 66 | 88 | 99 | 103 | 100 | 95 | 100 | 98 | 104 | 116 | 131 | 145 | 151 | 147 | 130 | 105 | 74 | 42
Прогноз от 00 час 2.10 | -86 | -81 | -64 | -41 | -9 | 13 | 31 | 43 | 40 | 34 | 23 | 15 | 16 | 20 | 33 | 51 | 67 | 79 | 82 | 73 | 52 | 25 | -5 | -31 | -49 | -49 | -37 | -13 | 18 | 51 | 86 | 104 | 113 | 114 | 109 | 102 | 100 | 99 | 106 | 117 | 131 | 145 | 150 | 145 | 129 | 104 | 73 | 41 | 12 | -6 | -9 | -3 | 14 | 38 | 63 | 84 | 96 | 102 | 100 | 93
Прогноз от 12 час 2.10 | 18 | 19 | 34 | 48 | 67 | 77 | 80 | 75 | 51 | 28 | -1 | -27 | -42 | -45 | -34 | -8 | 22 | 53 | 90 | 107 | 115 | 116 | 109 | 103 | 100 | 97 | 104 | 114 | 128 | 141 | 146 | 142 | 125 | 101 | 70 | 39 | 11 | -7 | -12 | -7 | 9 | 33 | 57 | 77 | 90 | 94 | 94 | 88 | 79 | 66 | 59 | 56 | 59 | 63 | 54 | 57 | 49 | 32 | 7 | -21
Прогноз от 00 час 3.10 | -42 | -44 | -32 | -9 | 24 | 53 | 90 | 109 | 115 | 118 | 110 | 103 | 101 | 98 | 103 | 115 | 128 | 141 | 147 | 142 | 126 | 101 | 70 | 38 | 11 | -7 | -12 | -6 | 9 | 35 | 58 | 70 | 74 | 71 | 60 | 45 | 19 | 16 | 18 | 25 | 37 | 49 | 57 | 61 | 54 | 38 | 13 | -16 | -46 | -65 | -75 | -72 | -59 | -35 | -3 | 22 | 43 | 60 | 68 | 68
Прогноз от 12 час 3.10 | 99 | 97 | 104 | 114 | 129 | 140 | 146 | 142 | 125 | 101 | 69 | 38 | 11 | -7 | -13 | -7 | 7 | 31 | 54 | 67 | 71 | 67 | 58 | 43 | 17 | 13 | 15 | 23 | 35 | 47 | 56 | 58 | 50 | 34 | 8 | -20 | -49 | -68 | -78 | -78 | -64 | -42 | -11 | 14 | 34 | 49 | 56 | 56 | 56 | 53 | 55 | 58 | 67 | 78 | 91 | 94 | 92 | 82 | 65 | 41
Chart: 
Прогноз от 00 час 13.12 | -14 | 2 | 16 | 23 | 27 | 28 | 30 | 32 | 35 | 42 | 53 | 63 | 70 | 75 | 74 | 65 | 51 | 29 | 10 | -11 | -26 | -34 | -33 | -22 | -5 | 18 | 42 | 63 | 79 | 90 | 102 | 104 | 108 | 111 | 120 | 129 | 141 | 146 | 148 | 142 | 126 | 102 | 72 | 43 | 20 | 1 | -6 | -4 | 7 | 24 | 44 | 63 | 81 | 90 | 91 | 91 | 88 | 83 | 82 | 84
Прогноз от 12 час 13.12 | 70 | 73 | 69 | 54 | 36 | 13 | -13 | -32 | -46 | -49 | -45 | -30 | -6 | 21 | 48 | 72 | 92 | 106 | 125 | 125 | 127 | 129 | 133 | 142 | 151 | 157 | 158 | 151 | 134 | 110 | 81 | 53 | 30 | 13 | 5 | 10 | 22 | 40 | 61 | 83 | 103 | 114 | 122 | 126 | 125 | 125 | 126 | 129 | 133 | 138 | 142 | 139 | 129 | 111 | 84 | 55 | 24 | -1 | -19 | -24
Прогноз от 00 час 14.12 | 4 | 27 | 49 | 64 | 75 | 84 | 91 | 98 | 105 | 110 | 120 | 133 | 153 | 156 | 157 | 152 | 134 | 108 | 76 | 48 | 25 | 8 | 0 | 4 | 17 | 39 | 62 | 83 | 104 | 115 | 124 | 127 | 130 | 133 | 136 | 144 | 151 | 155 | 157 | 156 | 146 | 128 | 101 | 71 | 38 | 10 | -8 | -15 | -15 | -2 | 18 | 42 | 65 | 82 | 92 | 91 | 87 | 79 | 73 | 69
Прогноз от 12 час 14.12 | 158 | 162 | 162 | 155 | 139 | 118 | 90 | 61 | 36 | 17 | 10 | 14 | 26 | 44 | 65 | 87 | 104 | 113 | 117 | 126 | 131 | 136 | 146 | 158 | 175 | 176 | 176 | 171 | 155 | 132 | 98 | 67 | 35 | 7 | -10 | -15 | -14 | 0 | 21 | 46 | 67 | 86 | 96 | 94 | 89 | 82 | 74 | 70 | 61 | 71 | 81 | 90 | 91 | 81 | 66 | 41 | 13 | -16 | -37 | -51
Прогнозируемые изменения уровня воды, включающего прилив, анемобарический нагон и накат, в Апуке 2–6.10.2023 г. , см
Прогнозируемые изменения уровня воды, включающего прилив, анемобарический нагон и накат, в Корфе 13–16.12.2024 г. , см
Во время испытаний были рассчитаны прогнозы о возможности возникновения 57 наводнений, которые не были подтверждены данными наблюдений. Нельзя интерпретировать все эти ситуации как не оправдавшиеся прогнозы, поскольку регистрация наводнений выполняется визуально и имеет субъективный характер, только в 17 из 29 пунктов, для которых выпускается прогноз, выполняются морские береговые гидрологические наблюдения.

## Slide 8: Статистические оценки качества прогнозов
U – общая оправдываемость прогнозов,
P – оправдываемость прогнозов явления,
Pred – предупреждённость явления,
kLT – коэффициент ложных тревог,
ETS – критерий ETS,
BX – критерий Н.А. Багрова-Хайдке,
T – критерий Пирси-Обухова.
Таблица сопряженности |  |  | U, % | P, % | Pred, % | kLT | ETS | BX | T
155 | 190 | 345 | 99,4 | 41,1 | 82,9 | 1,02 | 0,41 | 0,58 | 0,82
32 | 39901 | 39933 |  |  |  |  |  |  | 
187 | 40091 | 40278 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9: Результаты сравнения методических прогнозов с прогнозами, выпущенными дальневосточными УГМС

## Slide 10: Выводы
Результаты оперативных (производственных) испытаний автоматизированной системы краткосрочного (с заблаговременностью до 72 часов) прогноза возможности возникновения наводнений, вызванных опасными природными явлениями (высокими уровнями воды в сочетании с волнением), на российском побережье Японского, Охотского и Берингова морей, тихоокеанском побережье полуострова Камчатка, разработанной в ФГБУ «ДВНИГМИ», свидетельствуют, что система позволяет удовлетворительно прогнозировать данные явления для зон ответственности ФГБУ «Камчатское УГМС» и «Сахалинское УГМС».
Значения критериев оценки качества прогнозов соответствуют требованиям руководящих документов Росгидромета, предъявляемым к прогнозу редких явлений. Низкое качество прогнозов явления характерно только для одного пункта – Апуки (северо-восточное побережье Камчатки) в ледовый период.
Для зон ответственности ФГБУ «Колымское УГМС», «Дальневосточное УГМС» и «Приморское УГМС» необходимо продолжение оперативных испытаний системы прогноза.

## Slide 11
Спасибо за внимание!